# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  郑州市金水区北林路街道办事处

社区卫生服务中心

建设单位（盖章）：郑州市金水区总医院

编制日期：二〇二三年六月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	28

四、主要环境影响和保护措施	35

五、环境保护措施监督检查清单	64

六、结论	67

附表	68

建设项目污染物排放量汇总表	68

附图附件：

附图1项目地理位置图

附图2项目周围环境示意图

附图3项目平面布置图

附图4项目在郑州市城市污水处理厂收水范围的位置

附图5项目区现状及周边环境照片

附件1委托书

附件2项目可行性研究报告的批复

附件3租赁协议

附件4郑州市人民政府关于郑州市金水区马李庄城中村改控制性详细规划的批复及该地块主要经济技术指标

附件5 病床数证明

附件6情况说明

附件7  声环境质量现状检测报告

附件8营业执照及 法人身份证

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 郑州市金水区北林路街道办事处社区卫生服务中心 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 刘恺 | 联系方式 | 15238667911 |
| 建设地点 | 河南省郑州市金水区北林路街道北三环金明路向北马里庄6#楼 |
| 地理坐标 | （113度40分57.914秒，34度48分55.126秒） |
| 国民经济 行业类别 | Q8421社区卫生服务中心（站） | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生/108、基层医疗卫生服务842中的其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批备案部门 | 郑州市金水区发展和改革委员会 | 项目审批 备案文号 | 金发改〔2020〕36号 |
| 总投资（万元） | 900.9786 | 环保投资（万元） | 68 |
| 环保投资占比（%） | 7.55 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1286.6 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划 情况 | 规划名称：《郑州市城市总体规划（2008-2020年）》； 审批机关：国务院； 审查文件名称及文号：国务院关于郑州市城市总体规划的批复 （国函〔2010〕80号）。 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划范围 城市规划区范围为郑州市行政辖区，与1998年国务院批准的《郑州城市总体规划（1995-2010年）》确定的城市规划区一致，总面积7446km2。 规划分为市域和中心城区两个层次。 市域范围：郑州市行政辖区。中心城区范围：郑州市区行政辖区内的中原、金水、二七、管城、惠济五区，面积990平方千米。 2、总体布局 中心城区的空间布局结构为“两轴八片多中心”。 （1）两轴 东西向城市发展轴：依托郑—汴—洛发展带，沿郑上路—建设路—金水路—郑开大道、中原路—东西大街—郑汴路两条轴线形成中心城区东西向发展轴，作为城市空间拓展的主骨架，集聚区域和城市的主要服务职能，构成城市发展的核心区域。 南北向城市发展轴：沿花园路—紫荆山路、中州大道—机场高速两条轴线形成从惠济片区至航空港组团的南北向发展轴，构建新—郑—漯产业带的核心区域。 （2）八片 以主要交通干线、基础设施廊道、城市水系和绿化空间为界，中心城区由八个功能片区构成。 （3）多中心 以二七广场商业中心、郑州新区CBD和新郑州站交通枢纽中心为核心，构建区域—城市—片区三个层次的城市中心体系。 八片区功能定位： （1）老城区：省、市政治、文化中心，传统商业服务中心，中心城区主要的生活居住空间，历史文化名城保护的核心区。 （2）郑州新区：河南省改革开放的窗口，区域性现代服务业中心，金融、会展、文化、高等教育、体育中心及省级行政管理中心。 （3）经开区片区：现代制造业基地和外向型经济基地。 （4）南部片区：产业片区，包括宇通汽车产业基地、金岱工业园及小李庄仓储物流区。 （5）高新区片区：特色鲜明的高新技术产业、科教、创新产业基地。 （6）须水片区：市级行政文化中心，重点发展办公、文化、体育、生活服务等功能。 （7）惠济片区：高品质生活居住区，重点发展旅游度假、商务休闲及生态产业。 （8）北部片区：生活居住功能片区。 3、医疗卫生 整合现有医疗资源，构建区域医疗救治中心网络；规划新建、改扩建综合性医院21所，专科医院25所，中医院10所；建立完善的社区卫生服务体系和计划生育服务体系。医院病床位不低于每万人50张，平均每万人拥有医生不低于70人。规划医疗卫生用地3.8km2，占城市建设用地的0.9%，人均0.8m2。 相符性分析：本项目位于金水区北林路街道北三环金明路向北马里庄6#楼，在郑州市城市总体规划-中心城区内，属于规划总体布局中的老城区，根据郑州市金水区马李庄城中村改造控制性详细规划的批复（见附件4），本项目用地为商业用地。综上，本项目符合《郑州市城市总体规划（2008-2020年）》中相关规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 根据国家发改委29号令《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类“三十七、卫生健康5、医疗卫生服务设施建设”，且项目在《郑州市金水区发展和改革委员会文件关于金水区社区卫生服务体系建设项目可行性研究报告的批复》（金发改〔2020〕36号）中附表项目主要技术指标一览表中1.1.1项关于郑州市金水区北林路街道办事处社区卫生服务中心项目的建设进行了批复，因此本项目的建设符合国家产业政策。 2、“三线一单”相符性 2.1与生态保护红线相符性分析 根据《河南省生态保护红线划定方案》，河南省生态保护红线区域划分为水源涵养生态保护、生物多样性维护生态保护和土壤保持生态保护三大类红线类型区。全省共划定生态保护红线区面积33094.16km2，占河南省国土面积的19.98%，其中，划定水源涵养生态保护红线类型区38个，面积22972.16km2，占全省国土面积的13.87%；划定生物多样性维护生态保护红线类型区18个，面积9353.46km2，占全省国土面积的5.65%；划定土壤保持生态保护红线类型区7个，面积768.55km2，占全省国土面积的0.46%。 本项目位于金水区北三环金明路向北马里庄6#楼，不在生态保护红线范围内。 综上所述，本项目不占用生态保护红线区域，不会对生态保护区造成不良影响，满足河南省生态保护红线的要求。 2.2与环境质量底线相符性分析 根据河南省空气质量实况与预报中2021年郑州市的环境空气质量数据，本项目所在区域环境空气中的SO2、NO2、CO浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，O3、PM10、PM2.5浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准。本项目所在区域属于不达标区。 项目实施后，废气经处理设备处理后达标排放。项目排放的废水经污水处理站处理达标后，排入郑州市马头岗污水处理厂处理达标后外排贾鲁河，对贾鲁河影响较小，故不会破坏项目的环境质量底线。噪声设备经基础减震、房屋隔声等措施后，四周厂界可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。产生的固废分类合理收集、处置。经采取相关措施后，对周围环境空气、水环境、声环境、土壤环境等影响较小，不会降低现有的环境质量。 综上所述，项目建设不会对周围环境质量造成较大影响。 2.3与资源利用上线相符性分析 项目采用的能源主要为电、水、天然气，用电来自市政供电系统，用水来自市政供水管网，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面的措施，可使产生的污染物得到了有效的处置，符合清洁运营的要求。项目对资源的使用较少、利用率较高，不触及资源利用上限。 2.4与生态环境准入清单相符性分析 郑州市人民政府于2021年11月24日发布了《郑州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（郑环函〔2021〕99号），本项目位于金水区北三环金明路向北马里庄6#楼，本项目不在金水区生态环境优先保护和重点管控单元清单内，满足郑州市金水区环境准入要求。 本项目与金水区北林路街道“三线一单”管控要求的相符性分析 环境管控单元名称 管控单元分类 管控单元要求 本项目 相符性 金水区城镇重点单元（ZH41010520002） 重点管控单元 空间布局约束 禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目（集中供热、热电联产设施除外）。 严格控制高耗水项目新建、改建、扩建，推进高耗水企业向水资源条件允许的产业集聚区集中。 新、改、扩建“两高”项目严格落实《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见（环环评〔2021〕45号）》和《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见（豫环文〔2021〕100号）》要求。 4、金水区的城市建成区内现有不符合发展规划和功能定位的工业企业，应当逐步搬迁、转型转产或关闭退出。郑东新区鼓励发展金融业、信息服务业、高端商贸业和科技服务业。 本项目为社区卫生服务中心，非工业企业，非“两高”项目；非禁止类项目。 相符 污染物排放管控 1、推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造，实现污水全收集、全处理。 2、加快城市建成区排水管网雨污分流、污水处理厂提质增效，新建或扩建城镇污水处理厂必须达到或优于执行《贾鲁河流域水污染物排放标准》（DB41/908-2014）表1标准。 3、禁止销售、使用煤、生物质等高污染燃料，现有使用高污染燃料的单位和个人，应当按照市县两级人民政府规定的期限改用清洁能源或拆除使用高污染燃料的设施。 本项目污水能实现雨污分流实现污水全收集、全处理。 相符 环境风险管控 建立健全环境风险防控体系，制定环境风险应急预案，建设突发事件应急物资储备库，成立应急组织机构。 本项目建成后及时实施。 相符 资源利用效率要求 1、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率，城市再生水利用率达到30%以上。 2、深层承压水严重超采区禁止工农业及服务业新增取用地下水（经严格审批的应急供水、生活及特种需求供水外）。 / / 3、用地相符性分析 项目位于金水区北三环金明路向北马里庄6#楼，在中心城区范围内，依据郑州市金水区马里庄村城中村改造控制性详细规划（件附件6），项目所在地用地性质为商业用地，根据《关于社会办医持续健康规范发展意见的通知》（国卫医发【2019】42号）中“（二）扩大用地供给。各地在安排国有建设用地年度供应计划时，本地区医疗设施不足的，要在供地计划中落实并优先保障医疗卫生用地。社会力量可以通过政府划拨、协议出让、租赁等方式取得医疗卫生用地使用权，新供医疗卫生用地在出让信息公开披露的合理期限内只有一个意向用地者的，依法可按协议方式供应。经土地和房屋所有法定权利人及其他产权人同意后，对闲置商业、办公、工业等用房房作必要改造用于举办医疗机构的，可适用过渡期政策，在5年内继续按原用途和权利类型适用土地，但原土地有偿使用合同约定或划拨决定书规定不得改变土地用途或改变用途由政府收回土地使用权的除外”，当郑州市总体规划实施至项目区域时，项目无条件搬迁。 4、项目与集中式饮用水源保护区划相符性分析 根据郑州市人民政府办公厅关于印发《郑州市“十四五”流域水生态环境保护规划》《郑州市城市集中式饮用水水源地环境保护规划》的通知（郑政办〔2022〕84号），郑州市城市集中式饮用水水源地共7个，其中水库型饮用水水源地有2个，河流型饮用水水源地有2个，地下水饮用水水源地有3个，具体如下： （1）尖岗水库地表水饮用水源保护区 一级保护区：尖岗水库正常水位线（154.75m）以下大坝南至老侯寨大桥和西南至王胡侗桥的水域，及一级保护区水域外200m（遇S316省道、凤栖北路则以其为边界）以内的陆域。 二级保护区：一级保护区外，水库正常水位（154.75m）以下南至郭家嘴桥和西南至绕城高速公路的水域，及正常水位（154.75m）以上大坝北16m—杨西线—萍湖路—水磨村—与周沟村之间村路—S85郑少洛高速—南绕城高速—S316省道—杨红线—陈顶村与郭家嘴之间村路—侯张线—X022县道—分水岭—X022县道—凤栖北路—凤鸣南路—尖岗村以内的陆域。 准保护区：二级保护区外，南入库河流上游至3773m处（周家寨村桥）的河道及两侧50m的区域，西南入库河流上游至宏兴路的河道及两侧50m的区域。 （2）常庄水库地表水饮用水源保护区 一级保护区：水库大坝上游，迁赔线（130.54米）以内的区域及迁赔线以外200米东至道李村最西边南北村道、西至郑峪路的区域。 二级保护区：一级保护区外，贾峪河入库口至上游2000米河道内的区域及河道外东至道李村最西边南北村道、西至富民路（雪松路）—郑峪路—淮河路—富民路（雪松路）、南至郑少洛高速航海路连接线的区域。 准保护区：二级保护区外，西至西四环、南至郑少洛高速航海路连接线、北至星空路的区域。 （3）黄河邙山地表水饮用水源保护区 一级保护区：黄河干流桃花峪取水口上游1000米至应急浮动泵站取水口下游100米南至控导堤坝路外50米、北至郑州市市界内限的区域；邙山提灌站前沉砂池、石佛沉砂池及大刘沟沉砂池围堤内的区域。 二级保护区：一级保护区外，黄河干流桃花峪取水口上游3000米至下游炎黄广场迎宾路，南至第一重山脊线、北至郑州市市界内的区域。 （4）黄河花园口地表水饮用水源保护区 一级保护区：黄河干流取水口上游1585米至下游100米南至黄河南岸大堤外侧堤角线、北至郑州市市界的区域；沉砂池巡护路外侧—黄河南岸大堤外侧堤角线的区域；调蓄池巡护路外侧—黄河南岸大堤外侧堤角线的区域。 二级保护区：一级保护区外，黄河干流取水口上游3585米至下游300米黄河南岸大堤外侧堤角线、北至郑州市市界的区域；调蓄池淤灌渠北岸—华溪路—国道107—黄河南岸大堤外侧堤角线的区域。 （5）九五滩地下水饮用水源保护区（共37眼井） 一级保护区：取水井外围40米的区域。 二级保护区：一级保护区外，取水井外围440米外包线—黄浮路—老鸦陈断层—郑州市市界的区域。 （6）郑州市区井水厂地下水饮用水源保护区（共27眼井） 一级保护区：取水井外围50米的区域。 （7）上街区井水厂地下水饮用水源保护区（共10眼井） 一级保护区：取水井外围50米的区域。 本项目位于金水区北三环金明路向北马里庄6#楼，不在上述饮用水水源地保护区范围内。 5、与南水北调总干渠保护规划相符性 根据河南省南水北调中线工程建设领导小组办公室、河南省环境保护厅、河南省水利厅、河南省国土资源厅《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划的通知》（豫调办﹝2018﹞56号）规定，南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护拦网）外延50米，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护拦网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段 （1）微～弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护拦网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 （2）弱～中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护拦网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护拦网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 本项目位于南水北调中线总干渠右岸约14.4km处，不在南水北调中线总干渠水源保护区范围内。 6、与《郑州市区域卫生规划（2016-2020）》相符性分析 对照郑州市人民政府文件“郑政[2017]19号”《郑州市人民政府关于印发郑州市区域卫生规划（2016-2020）的通知》要求，本项目对比分析情况如下： 规划背景：为进一步优化郑州市医疗卫生资源，改善和提高卫生综合服务能力和资源利用效益，推动郑州市卫生与健康事业改革与发展，根据《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》《河南省“十三五”医疗卫生服务体系规划》《郑州都市区总体规划（2012-2030年）》和《郑州市域医疗卫生设施布局规划（2011-2020年）》，结合我市实际制定本规划。 规划背景中指出了目前主要卫生问题——“（二）卫生资源配置不合理：不同区域之间人均医疗卫生资源差异较大，优质医疗卫生资源主要集中在二环以内，郑东新区及航空港区相对缺乏；部分省级和市级公立医院单体规模过大，挤压了基层医疗卫生机构与社会办医院的发展空间公立医疗机构所占比重较大，社会办医床位数占比较低。” 指出了形式与挑战——“郑州市城镇化速度的加快对郑州市医疗服务建设和布局提出了更高的要求，郑州市医疗卫生机构需要进一步优化结构布局，以适应郑州市差异发展和人口流动迁徙，解决人民群众看病就医问题，实现基础公共卫生服务均等化，统筹城乡医疗卫生事业均衡发展的要求”。 规划基本原则和总体布局：规划的基本原则为“（一）政府主导，社会参与——强化政府对基本、基层、基础卫生资源的责任和投入，加强宏观调控和统筹管理，并有效动员、利用社会资源，增加供给，促进有序竞争，实现公平和效率的统一。” 规划中指出“医疗卫生服务体系主要包括医院、基层医疗卫生机构和专业公共卫生机构等。医院分为公立医院和社会办医院。”按照“调整结构、能级对应、有保有控、分类指导”的原则调整配置郑州市卫生资源，促进资源配置结构优化。从严控制公立医院扩张，扩大社会办医规模，加强功能整合和分工协作，发挥医疗卫生资源的综合效能，提升整体服务能力。 同时规划指出“建立和完善公立医院、专业公共卫生机构、基层医疗卫生机构以及社会办医院之间的分工协作关系，整合各级各类医疗卫生机构的服务功能，为群众提供系统、连续、全方位的医疗卫生服务。” 本项目属于基层医疗卫生机构，是医疗卫生服务体系重要组成部分，是满足群众医疗服务需求的有效途径。本项目可以提供康复治疗，满足康复诊疗需求，对公立医院形成补充，符合规划的基本原则和总体布局。 综上，项目建设符合《郑州市区域卫生规划（2016-2020）》要求。 5、与《郑州市医疗卫生设施规划建设管理条例》（2012年01月01日实施）相符性分析 根据《郑州市医疗卫生设施规划建设管理条例》，医疗卫生设施的规划和建设应当遵循统筹安排、合理布局、配套建设、方便群众的原则。以下场所不得规划、建设医疗卫生设施： （一）易燃易爆、剧毒、腐蚀性等危险品生产、储存、使用、经营场所； （二）畜禽饲养、屠宰场所； （三）废弃物收集、储存、处理场所； （四）高污染、高噪音和电磁辐射场所； （五）其他可能危害医疗卫生设施安全、环境的场所。 本项目选址位于城市建成区，周边主要分布居民区、城市商业服务等设施，可以方便周边居民就近治疗。不涉及条例禁止的可能危害医疗卫生设施安全、环境的场所，因此，项目建设符合《郑州市医疗卫生设施规划建设管理条例》的相关要求。 6、环保政策相符性分析 本项目与河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》的通知（豫环委办〔2023﹞4号）、《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）、《郑州市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析见下表。 与豫环委办〔2023〕4号相符性分析 序号 具体要求 本项目 相符性 《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》 （四）强化面源污染治理 13.加强扬尘防治精细化管理。开展扬尘治理提升行动，严格落实扬尘治理“两个标准”要求，做好建筑工地、线性工程、城乡结合部等关键部位和重点环节综合治理，加大扬尘污染防治执法监管力度，逐月开展降尘量监测，实施公开排名通报，各城市平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里。持续开展城市清洁行动，强化道路扬尘综合整治，重点提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果，2023 年底前实现建成区道路清扫覆盖率达到90%以上，道路机械化清扫率达到80%以上，道路清扫保洁能力显著增强。加强餐饮油烟日常监督，强化市、县监控平台联网运行，实现对大型餐饮服务单位油烟排放 情况实时监控；餐饮油烟净化设施月排查率不低于20%。 本项目属于医疗卫生服务项目，本项目运行过程中不设置食堂。 相符 与豫环委办〔2022〕9号相符性分析 序号 具体要求 本项目 相符性 《河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案》 1 调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推动化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。 本项目属于医疗卫生服务项目，不属于方案规定的行业，符合“三线一单”分区管控的要求。 相符 2 补齐医疗机构污水处理设施短板。开展医疗机构污水处理设施排查整治，对尚未配置污水处理设施及现有处理设施能力不足的医疗机构，要结合医院发展规划，合理确定新建、改扩建污水处理设施。2022年年底前，传染病医疗机构、二级及以上医疗机构完成建设改造任务。 本项目属于医疗卫生服务项目，建有污水处理设施，废水处理后满足达标排放要求 相符 《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》 1 全面提升固体废物监管能力。支持各地开展“无废城市”建设，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工作。 项目建成后，按照管理要求建立“三个能力”和“四个清单”，加强对医疗废物的规范化管理。 相符 与《郑州市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 序号 具体要求 本项目 相符性 1 严格控制新增产能。严把高耗能高排放项目准入关口，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素及炼钢用石墨电极、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）等行业单纯新增产能。禁止新建砖瓦窑、建筑和卫生陶瓷等项目，改、扩建项目严格按照产能置换办法实施减量置换，被置换产能及其配套设施同步关停后，新建项目方能投产。严格落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目需达到A级水平，改建项目需达到B级以上水平。 本项目为医疗卫生服务项目，不属于工业项目，项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求 相符 2 大力发展清洁能源和新能源。逐步扩大天然气利用规模，提高清洁能源利用水平，2022年年底前，力争天然气消费量同比增加3%；加快风电、光伏、生物质等可再生能源项目建设，2022年年底前，力争可再生能源发电装机容量累计达到60万千瓦。 本项目不设置食堂，冬季采暖采用空调，使用电能，均为清洁能源。 相符 综上所述，本项目的建设符合《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》的通知（豫环委办〔2023〕4号）、《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）和《郑州市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》中有关污染防治政策的相关规定。 7、选址可行性分析 本项目选址位于金水区北三环金明路向北马里庄6#楼，符合国家相关政策。项目周边配套的市政基础设施完善，本项目为社区卫生服务中心，周边现状多为居住区，本项目的建设可满足周围居民医疗需求，项目运行过程中产污特征、污染物性质与项目周围环境兼容。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 郑州市金水区北林路街道办事处社区卫生服务中心院址位于金水区北三环金明路向北马里庄6#楼，主要提供社区常见病、多发病的检查及诊疗服务；提供传统中医药医疗、康复等服务；金水区总院专家定期来坐诊，同时为居民提供金水区总医院的免费双向转诊服务；公卫工作上，中心免费为辖区居民建立居民健康档案，随时提供健康信息查询服务；指导老年人进行疾病预防和自我保健，对慢性病患者提供定期随访及相关危险因素干预，对符合条件的老年人及慢病居民提供随访及每年一次的免费体检服务；为辖区适龄儿童提供全方位的计划免疫服务；开展妇女、儿童、孕产妇保健及计划生育技术指导服务；开展各种健康检查、义诊、健康教育及健康咨询活动，指导社区居民合理膳食。中心设置远程会诊中心、全科诊室、中医诊室、家庭医生工作室、儿童保健室、围产保健室、计划生育指导室、计划免疫科、康复理疗室、健康教育室及健康管理办公室等科室，配有彩超机、24小时动态心电图、12导同步心电图机、5分类血常规、尿常规、盆底康复仪、胎心监护仪等设备。 由于业务发展需要，为更好的服务辖区居民，目前选取金水区北三环金明路向北马里庄6#楼，建设郑州市金水区北林路街道办事处社区卫生服务中心。新建卫生服务中心是承担居民的预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导等六位一体的社区卫生服务中心。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等法规文件，郑州市金水区总医院委托我单位对该项目进行环境影响评价工作，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十九、卫生、108、基层医疗卫生服务中的其他（住院床位20张以下的除外）”，医院床位为22张，需编制环境影响评价报告表。我单位在接到委托后，按项目特点与专业要求，进行现场踏勘、收集资料，在此基础上，编制了《郑州市金水区北林路街道办事处社区卫生服务中心环境影响报告表》，为环境保护工作提供科学的依据。 本项目拟安装1台DR机属于Ⅲ类辐射设备，应按照国家有关辐射环境管理规定和生态环境主管部门的要求，另行委托有资质单位进行辐射环境影响评价，本次评价仅介绍辐射设备基本情况，不包含辐射项目的评价内容。 郑州市金水区发展和改革委员会以金发改〔2020〕36号文对郑州市金水区卫生健康委员会提交的《关于金水区社区卫生服务体系建设项目可行性研究报告》进行了批复，郑州市金水区北林路街道办事处社区卫生服务中心是由郑州市金水区总医院承办的非营利性的基层医疗卫生服务机构。金水区卫生健康委员会和金水区总医院属于上下级关系，金水区总医院为金水区卫生健康委员会的二级机构（详见附件6）。 2、项目主要建设内容 本项目占地面积为1286.6m2，总建筑面积为2573.2m2，共计两层，一层计划设置为门诊，接种室，儿保，儿保筛查，收费处，西药房，彩超，心电图，检验科，等候区，设备间，清创缝合，抢救室，全科诊室，DR室，发热诊室，隔离观察室，医废暂存间，控制室等。二层计划为康复训练大厅，口腔科，围保室，盆底康复，中医诊室，中医治疗室，输液大厅，抢救室，医生办及住院床位22张。 本项目可研阶段总建筑面积为3000m2，实际设计阶段建筑面积为2573.2m2，项目设计阶段对项目内部科室、病房及相关的配套设施的布局等进行优化，故本项目设计及环评阶段总建筑面积较可研阶段减少了426.8m2，环评阶段建筑面积为2573.2m2。配套设施工程主要包括院区给排水、电力、热力等配套设施、消防管网工程，与用地道路现有管网及设备对接，增加部分供应能力后，合并使用，以节约综合建设成本。项目主要工程组成如下表： 项目主要建设内容 工程名称 单项工程名称 主要建设内容 主体工程 郑州市金水区北林路街道办事处社区卫生服务中心 一层，门诊部、接种室等，建筑面积1286.6m2 门诊大厅：108m2 收费处：23.04m2 抢救室：18.44m2。 清创缝合室：14.52 m2。 药房：23.04m2。 全科诊室：61.9m2，5间诊室。 放射科：41.48m2。 检验科：50.75m2。 心电图室：15.84m2 彩超室：16.92m2 计划免疫科：109m2。含预检登记、接种区、观察区、冷链室、不良反应观察、母婴室、资料室。 儿童保健科室用房：91.26m2。含候诊区、1间诊室、2间儿保筛查室。 家庭医生签约室：19.34m2。 发热门诊：50.17m2。含清洁区、污染区、半污染区、缓冲区、诊室、隔离观察室。 值班室：23.35m2。 男女卫生间：15.2m2。 二层，中医馆、妇保区、医务用房、病房区、办公区等，建筑面1286.6m2 中医科：112.12m2。含2间中医诊室、1间中医治疗室、1间中医药房、蜡疗室、艾灸室、煎药室。 妇产围保用房：62.43m2。含1间围保科，1间盆底康复室、1间妇保诊室。 康复训练大厅：44.34m2。 抢救室：20.16m2。 口腔科：56.4m2，备用间、洁净区、口腔科、污物间。 病房：198.97m2。 治疗室：11.88m2。 备用间：85.09m2。 医生办公室：22.50m2。 综合办公室：40.96m2。 卫生间：27.86m2。 输液室：16.47m2。 多功能区：32m2。 资料室：28.06m2。 辅助工程 弱电机房 位于一、二层门诊部，面积约44.66m2 医废暂存室 位于1层东南侧，1F，面积约11.23m2 公用工程 供水 市政自来水供水管网供给 供电 由区域电网供应 排水 医疗废水经新建的地埋式污水处理站（处理规模18m3/d）处理后通过市政管道排至郑州市马头岗污水处理厂进一步处理，最终排入贾鲁河。 供热、制冷 设有中央空调，不设置锅炉，热水供应采用电热水器。 环保工程 废水 新建一座污水处理站，位于主楼西侧，处理规模18m3/d，采用“格栅+调节池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池”工艺；雨污分流，处理污水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准”排放后进入市政污水管网，经郑州市马头岗污水处理厂处理达标后排入贾鲁河。 废气 煎药废气：收集后高空排放 污水处理站恶臭：地埋密封设施，定期喷洒生物除臭剂。 噪声 隔声、减振、加装百叶及加消声器。 固废 医疗废物分类收集后暂存于医疗废物暂存间，委托有资质单位集中处置。生活垃圾由环卫部门集中清运。 3、主要生产设施 本项目主要设备参数一览表见下表。 项目主要设备情况一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 1 听力筛查仪 / 台 1 2 视力筛查仪 / 台 1 3 全自动生化分析仪 / 台 1 4 根管超声治疗仪 / 台 1 5 DR / 台 1 6 B超机 ALOKASSD-1000 台 1 7 奥林巴斯显微镜 CX-21FS1 台 1 8 骨盆测量仪 / 台 1 9 全科诊疗仪 WelchAllyn 台 2 10 胎心测量仪 CTG-1D 台 1 11 心电图机 NIHONKOHDENECG-913OP 台 1 12 中频电脑治疗仪 KD-I 台 1 13 中频透热治疗仪 JI8B 台 1 14 电动吸引器 YX9300D 台 1 15 恒温箱 PYX-DHS-40*50BS 台 1 16 药品冷藏箱 BYY-300 台 1 17 牵引床 DFK-IIA1型 台 1 18 尿液分析仪 URIT-180 台 1 19 网络编码器 大华HNVS0404EF-AS/AU 台 1 20 颈腰椎治疗多功能牵引床机 JYZ-IIB 台 1 21 颈椎牵引机 YZ-4 台 1 22 煎药机 YJD20-GL 台 1 23 包装机 YB50-250E 台 1 24 艾灸仪 DAJ-4 台 1 25 智能通络治疗仪 ABE-III 台 1 26 电脑 联想启天M7300 台 7 27 液晶电视 / 台 14 28 打印机 爱普生PLQ-20K 台 2 29 立体式热水器 AG-PO 台 1 30 立式全自动身高体重仪+电子腰围尺 DST-600/LS501 台 1 31 立体人体成分分析仪 DBA-450 台 1 32 全自动台式血压计 HBP-9021 台 1 33 中医综合诊断系统 SMF-II 台 1 34 智能化网络血糖仪 5D-6 台 3 35 自助体检管理系统 V1.0 台 1 36 单臂智能熏蒸仪 翔宇HYZ-IC 台 1 37 关节康复器（上、下肢） XY-CPM-ID 台 1 38 12导联动态心电血压二合一记录仪 CB-2302-A 台 1 39 12导联动态心电(holter）记录仪 CB-1306-C 台 1 40 12导联动心电图机 Ie12A 台 1 41 电脑激光打印机 联想/惠普 台 1 42 专用分析系统 中建 台 1 43 婴幼儿经皮黄疸测试仪 NJ33 台 1 44 红光治疗仪 NMS-F-1 台 3 45 中药离子导入治疗仪 NPD-5AE 台 1 46 救护车 金杯牌SY5032XJHL-M1S1BG 台 1 47 医用超声诊断-便携式超声骨密度仪 UBS-3000mini型 台 1 48 医疗仪器器械*电针治疗仪 XYD-II 台 2 49 双杠 XYG-1 台 1 50 脚踏车 XY-2 台 1 51 康复训练扶梯 XYF-T1 台 1 52 关节康复仪器 XY-CPM-111/XY-CPM-114 台 1 53 身高体重测量仪 RCS-200 台 1 54 人体成分仪 DBA210 台 1 55 康复训练跑步机 XYJ-T6 台 1 56 血液细胞分析仪 BC-5130 台 1 57 数字式远程多道心电记录仪 H-01 台 1 58 多功能净烟艾灸仪 F-ST200B 台 1 59 中医定向透药治疗仪 NPD-5AS 台 1 60 多功能训练器 XY-13 台 1 61 PT训练床 XY-71 台 1 62 盆底康复筛查仪 C2 台 1 63 盆底康复治疗仪 TT/SA9800 台 1 64 超声经颅多普勒血流分析仪 EMS-9WA 台 1 65 除颤仪 BeneHeartD3 台 1 66 心电监护仪 IPM10 台 1 67 医用冰箱 海尔HYC-940 台 1 68 不锈钢A型急救车 XD-232 台 1 69 全数字多道心电图机 BeneHeartR12A 台 1 70 电子血压计 HBP-1300 台 1 71 救护车 佰斯威牌HCZ5033XJHGS6 台 1 72 经皮黄疸仪 JH20-1B 台 1 73 婴幼儿身高体重测量仪 HW100 台 1 74 呼吸机 SV300 台 1 75 除颤监护仪 BeneHeartD3 台 1 76 病人监护仪 ePM10MC 台 1 77 等离子体空气净化消毒器 PM-L1200D2 台 1 78 全自动电子血压计 HBP-9030 台 2 79 全数字多道心电图机 迈瑞R12 台 2 80 抢救车 普仕达PSD 台 2 81 除颤监护仪 迈瑞D3 台 2 82 医用冷藏箱 海尔HYC-310S 台 2 83 超声彩色多普勒诊断仪 / 台 1 84 口腔综合治疗椅 / 台 2 85 超声波清洗机 / 台 1 4、主要材料使用量 项目主要材料使用量一览表 序号 材料名称 年使用量 规格 最大储存量 1 各类药品 0.25吨 / 0.5吨 2 棉签 3000盒 / 500盒 3 酒精 1800瓶 500ml/瓶 每瓶500mL（约0.4kg），院区最大储存200瓶 4 碘伏 1500瓶 50ml/瓶 150瓶 5 84消毒液 300瓶 500ml/瓶 30瓶 6 医用手套 4000双 / 400双 7 口罩 50000个 / 5000个 8 帽子 50000个 / 5000个 9 针剂药品 30000支 / 3000支 10 口服药剂 80000盒 / 10000盒 11 输液器 30000套 / 3000套 12 注射器 32000套 / 3500套 13 试剂盒 1300盒 / 150盒 14 中单 1200个 / 150个 15 垫单 3500个 / 400个 16 中药药材 0.35吨 / 0.1吨 17 次氯酸钠 30瓶 / 外购片剂，每瓶100片，每片含NaClO500mg，院区最大储存10瓶 18 石灰 0.018吨 / 外购 19 综合用水 3186.45吨 / 市政供水 20 电 55.45万度 / 市政供电 酒精（乙醇）：分子式C2H6O，分子量46.07，CAS号64-17-5，为无色液体，有酒香。可与水混溶，可混溶于乙醚、氯仿、甘油、甲醇等多数有机溶剂。危险类别第3.2类中闪点易燃液体。LD50：7060mg/kg（兔经口）；LD50：7430mg/kg（兔经皮）；LC50：20000ppm，10小时（大鼠吸入）。本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、黏膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 碘伏：碘伏是单质碘与聚乙烯吡咯烷酮（Povidone）的不定型结合物。聚乙烯吡咯烷酮可溶解分散9%～12%的碘，此时呈现紫黑色液体。但医用碘伏通常浓度较低（1%或以下），呈现浅棕色。碘伏是外用药，禁止口服。碘伏稀溶液毒性低，无腐蚀性。但稀溶液不稳定，需要在使用前配制，避免接触银、铝和二价合金，因为对金属有腐蚀力。禁止与红汞等拮抗药物同用。碘伏原液应该室温下避光保存。 次氯酸钠：分子式NaClO，分子量74.44，CAS号7681-52-9，俗称漂白剂、漂水等。一般所见到的都是次氯酸钠溶液。次氯酸钠溶液是次氯酸钠的溶解液，微黄色溶液，有似氯气的气味，非常刺鼻的气味，极不稳定，是化工业中经常使用的化学用品。广泛应用于环境消毒杀菌、泳池的杀菌等。若是不慎喝下或触碰到高浓度的次氯酸钠就可能会产生危险；若要稀释高浓度的次氯酸钠建议戴上手套及口罩等防护措施。次氯酸钠受到高温或晒到阳光会分解产生有毒的氯气，因此需保存在阴凉的地方，使用时也不要加进热水里面。次氯酸钠若碰到酸也会产生氯气，应避免与盐酸等酸性物质接触，以免产生危险。 5、辅助工程 5.1供排水 本项目用水由市政供水管网供给。排水采用“雨污分流、清污分流”制。雨水汇至卫生服务中心雨水干管排入西侧市政雨水管网。本项目口腔科所用牙套、义齿制作均外协采用无汞材料（树脂复合材料），无涉及含汞废水；医院不设置传染科，无传染废水产生。根据建设单位设计资料，项目院区内未设洗衣房，医院衣物、被褥等清洗工作委托第三方单位负责。本项目用水环节主要为门诊区用水、住院病房用水、煎药室用水、职工人员办公生活用水，项目总用水量为8.73m3/d（3186.45m3/a）。废水主要包括门诊废水、住院废水、中药煎药室设备清洗废水、职工人员办公生活污水等，排水量为6.95m3/d（3471.15m3/a）废水经院区自建的污水处理设施处理后排入市政污水管网，最终进入郑州市马头岗污水处理厂进一步处理。 （1）卫生服务中心门诊废水 本项目就诊人数以200人次/d，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），门诊人员用水量按10L/人次，则门诊用水量为2m3/d（730m3/a），排污系数按0.8计，则门诊废水产生量为1.6m3/d（584m3/a），经管道进入本项目建设的污水处理站处理，最终经过卫生服务中心总排口，经过市政管网进入郑州市马头岗污水处理厂进行处理。 （2）卫生服务中心病房废水 病房产生的废水主要是住院病人产生的医疗废水和陪护人员产生的生活污水。项目共设置病床22张，每张床位陪护人员按1人计，床位利用率按100%考虑。根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），项目住院病人用水量按150L/d计，陪护人员用水量按50L/d计，病房用水量为4.4m3/d（1606m3/a）；排污系数按0.8计，则项目病房废水量为3.52m3/d（1284.8m3/a），经管道进入本项目建设的污水处理站处理，最终经过卫生服务中心总排口，经过市政管网进入郑州市马头岗污水处理厂进行处理。 （3）医护人员生活污水 卫生服务中心总职工人数为45人，医护人员用水量按50L/人·d，则卫生服务中心处医护人员用水量为2.25m3/d，排污系数按0.8计，卫生服务中心处医护人员生活污水产生量为1.8m3/d。卫生服务中心处医护人员生活污水经管道进入院内污水处理站处理，最终经过卫生服务中心总排口，经过市政管网进入郑州市马头岗污水处理厂进行处理。 （4）煎药用排水量 ①卫生服务中心煎药用水量 本项目配置1台煎药机，每台煎药机配套3个煎药锅，单个煎药锅容积为20L，单锅每次煎药用水量约5L，煎药时间约为60min/次，平均每天煎药8锅，则日煎药用水量为0.04m3/d，年用水量为14.6m3/a。 ②卫生服务中心煎药设备清洗用水 根据已建成社区卫生服务中心类比可知，每人每种药品熬制结束后，需采用清水对煎药机进行清洗，项目煎药机为自动上水清洗，单个煎药锅一次清洗用水量约为5L，平均每天煎药8锅，则日煎药用水量为0.04m3/d，年用水量为14.60m3/a。 综上所述，煎药等设备用水量约为0.08m3/d（29.20m3/a），煎药用水进入中药成品中，煎药机清洗废水排水量按其用水量的80%计，则煎药机等设备清洗废水产生量为0.03m3/d（10.95m3/a）。 卫生服务中心日最大用排水情况详见下表。 医院日最大用排水情况一览表 序号 产生源 用水标准 规模 用水量m3/d 损耗量m3/d 排水量m3/d 1 门诊废水 10L/（人·d） 200人次/d 2 0.4 1.6 2 住院废水 200L/（床·d） 22床 4.4 0.88 3.52 3 职工人员办公生活污水 50L/（人·d） 劳动定员45人 2.25 0.45 1.8 4 煎药废水 5L/次 8次/d 0.04 0.01 0.03 5L/次 8次/d 0.04 0.04 0 合计 / 8.73 1.78 6.95 根据核算，项目用排水平衡分析图见下图1。 图1 项目水平衡图（单位：m3/d） 5.2能源供给 本项目供电由市政供电管网提供，主要用于设备设施运行及生活用电。年用电量约55.45万kW·h。 5.3供热制冷 本项目主体工程夏季降温采用冷媒式中央空调、冬季采暖采用集中供暖，病房热水采用电加热热水器。 5.4消毒 项目院区日常采用巴氏消毒，污水处理设施采用次氯酸钠片剂消毒。 6、劳动人员及工作制度 劳动定员：职工定员45人，门诊量每日约200人次，设置床位数22张，项目三层设有一处配餐间，为医务人员、住院病人以及陪护人员提供三餐。 工作制度：年工作365天，每天工作24小时。 7、平面布置 本项目一楼为社区卫生服务门诊部，一层主要为门诊大厅、电梯厅、收费处、药房、全科诊室、抢救室、放射科、家庭医生签约室、检验科、计免科、儿保、发热哨点、男女卫生间等，二层为护士站、医生办公室、病房区、输液室、抢救室、中医科、妇保区、口腔科、办公区、多功能室（健康教育室）等。医疗区分区明确，合理布置各类流线，主要流线不允许交叉，做到功能适用、布局合理、流程科学、管理方便、运行经济。总平面要求布局紧凑，节约用地，满足基本功能需要，并适当考虑未来发展。 医院总平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期工艺流程和产污环节 本项目租赁已建成裙楼进行建设，施工期工程包括场装饰工程和安装工程。施工过程中会产生装修废气、施工废水、建筑垃圾、包装废弃物和噪声。 运营期工艺流程和产污环节 ①就诊流程 卫生服务中心生产工艺流程及产污节点图见图3。 图2 项目运营期工艺流程及产污环节图 工作流程简述： 接诊：坐班医生于门诊室对病人身体状况进行问询、诊断，提供专业建议，并确定检查内容与项目。接诊病人后，进行前期检查，若病人病症严重或存在其他本项目接诊范围外的疾病，将病人送至总医院或者其他医院治疗。 检查：主要进行疫苗接种、血常规分析、尿液分析、DR影像拍摄、孕产期围保等。根据建设单位提供的资料，放射科采用数字影像设备，无洗相废水和放射性废水产生。检验科不进行血清检测和化验分析，不涉及使用氰化钾、氰化钠等含氰化合物；不进行病理性血液检查和化验，不涉及使用重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾等化学品；项目不设牙科，不产生含铬等化学毒物和重金属的废水。医院检验室主要为血常规分析、尿液分析等，所用试剂主要为表面活性剂、铵盐、氯化钠、硫酸铝钾等以及相应的试剂盒，医院购置成品试剂使用，不需现场配制，使用一次性密闭容器直接上仪器检验，检验完毕后检验废液连通一次性密闭容器收集、处理。血清检验交由金水区总医院进行。 治疗：本项目卫生服务中心门诊病人在本服务中心进行治疗及相应的护理，拿药后即可离开。部分病人若需要住院休养，进行住院护理，康复后离开。 ②中药煎药工艺流程及产污环节 项目设置1台密闭煎药机，每台煎药机配套3个煎药锅，为电加热。 按照医嘱将中药与水按一定比例混合后放入煎药锅内进行煎熬，平均熬制55-60min左右，煎药过程密闭，煎药结束后中药液体经汤剂自动包装机包装，容器为加盖密闭，设有排气阀，经自动包装机包装封口后即为成品。项目出药及出渣过程会有异味产生。 为防止药品交叉感染，每人每种药品煎药结束后均需采用清水对煎药设备进行清洗，煎药残渣袋装后直接倒入收集箱内暂存。 项目煎药过程及产污环节分析见下图3。 图3 项目煎药工艺过程及产污环节图 污染因子： （1）废水：项目产生的废水主要来源于生活用水（包括医务人员用水）、医疗用水（包括急、门诊用水、住院用水、医务人员工作用水）。 （2）废气：煎药室产生的中药异味；废水站产生少量恶臭。 （3）噪声：空调噪声时产生的噪声以及污水处理站设备噪声。 （4）固废：生活垃圾、中药药渣、医疗废物和污水处理站污泥等。 本项目各生产工序产污情况见下表。 生产工艺流程产污情况一览表 序号 污染类型 产污环节 污染物 内容 污染因子 1 废水 医务人员 医务人员废水 pH、COD、NH3-N、SS、BOD5、动植物油、粪大肠菌群 2 病房 住院废水 3 急、门诊区 急、门诊废水 5 煎药设备清洗 煎药设备清洗用水 6 废气 煎药室 中药异味 臭气浓度 7 污水站 污水站恶臭 氨气、H2S、臭气浓度 8 噪声 空调运转、人员 噪声 设备噪声 9 固体废物 办公生活 生活垃圾 生活垃圾 10 医疗废物 医疗废物 医疗废物 11 污水处理设施 污泥 污泥 12 中药药渣 中药药渣 中药药渣 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的主要环境问题 本项目为新建项目，根据现场勘察，项目租赁已建成的裙楼进行建设，没有与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 区域环境质量现状 1、环境空气 1.1项目所在区域达标区判定 本项目所处区域属于环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。 根据河南省空气质量实况与预报网站发布的2021年郑州市环境质量状况公报内容：2021年，郑州市城区可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳及臭氧的浓度分别为94微克/立方米、44微克/立方米、8微克/立方米、32微克/立方米、1.18毫克/立方米、177微克/立方米，优良天数237天。空气质量持续改善。具体统计结果见下表。 2021年郑州市环境空气监测浓度及评价结果（单位：µg/m3，CO：mg/m3） 项目 PM10（年均值） PM2.5（年均值） SO2（年均值） NO2（年均值） CO（24h平均） O3（日最大8h平均） 现状浓度 94 44 8 32 1.18 177 达标情况 超标 超标 达标 达标 达标 超标 超标倍数 0.2 0.46 / / / 0.14 评价标准 70 35 60 40 4 160 由上表可知，郑州市2021年SO2年均浓度、NO2年均浓度、CO24小时平均百分位数浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准，PM10、PM2.5年均浓度超标、O3日最大8小时日最大平均值的第90百分位数超标，项目所在区域为不达标区域。分析超标原因为：PM10、PM2.5受气候影响较大，且城市机动车辆较多，交通拥挤造成的汽车尾气排放也会造成区域空气中PM10、PM2.5、O3浓度超标。 1.2项目所在区域污染物削减措施及目标 随着《郑州市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》和河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办〔2022〕9号）等工作方案的实施。通过推动大气污染综合治理、系统治理、源头治理，实施细颗粒物（PM2.5）与臭氧（O3）协同控制，强化挥发性有机物和氮氧化物协同治理等措施，项目所在区域环境空气质量将会进一步得到改善。 地表水 本项目产生的废水经污水处理设施处理后排入市政污水管网最终汇入郑州市马头岗污水处理厂深度处理，处理达标后排入贾鲁河。为了解本项目区域地表水质量现状，本次评价引用郑州市生态环境局发布的“2021年1月～12月的国控断面水质监测通报”中贾鲁河中牟陈桥国控断面的监测数据，具体监测结果见下表。 贾鲁河中牟陈桥断面监测结果分析 单位：mg/L 监测时间 COD NH3-N TP 2021年1月 20 0.37 0.112 2021年2月 24 0.27 0.109 2021年3月 20 0.51 0.104 2021年4月 18 0.44 0.111 2021年5月 17.5 0.38 0.104 2021年6月 28 0.52 0.123 2021年7月 11 0.52 0.121 2021年8月 / 1.04 0.292 2021年9月 20 0.98 0.22 2021年10月 9 0.79 0.14 2021年11月 12 0.65 0.158 2021年12月 27 0.57 0.135 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体标准 30 1.5 0.3 根据监测结果可知，贾鲁河中牟陈桥COD、NH3-N、TP均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 3、声环境 根据河南鼎晟检测技术有限公司提供的声环境质量现状监测数据，厂界噪声监测结果如下： （1）监测布点 厂界：厂界周围共布设4个监测点位； 敏感点：设1个监测点。项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 （2）监测结果及评价 项目厂界及周围敏感点噪声监测结果 单位：dB(A) 采样日期 监测点位 检测项目 检测结果 昼间Leq 夜间Leq 2022.5.2 东场界（马里庄社区） 厂界噪声 50 41 南场界 厂界噪声 51 40 西场界 厂界噪声 51 42 北场界 厂界噪声 52 41 誉景朗誉园一期 敏感点噪声 52 42 标准限值 55 45 达标情况 达标 达标 根据检测结果可知，项目周边及声环境保护目标检测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值（昼间55dB(A)、夜间45dB(A)），项目所在区域声环境质量状况良好。 4、生态环境 本项目位于城市建成区，周边主要为住宅、道路等，周边500m范围内无野生珍稀保护动植物，不涉及生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），不需要进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目拟安装1台DR机属于Ⅲ类辐射设备，应按照国家有关辐射环境管理规定和生态环境主管部门的要求，另行委托有资质单位进行辐射环境影响评价，本次评价仅介绍辐射设备基本情况，不包含辐射项目的评价内容。 6、地下水、土壤环境 项目厂界外500m范围内无地下水环境敏感目标，项目废气主要为中药煎药异味、污水处理恶臭气体，经中药煎药可以高空排放，对周围环境影响小；废水经污水处理设施处理后排入市政污水管网，进入郑州市马头岗污水处理厂进一步处理；医疗废物采用专门容器收集后暂存于医疗废物暂存间，医疗废物暂存间位于一层，为水泥硬化地面，本次迁建后，对医疗废物暂存间地面涂刷环氧树脂漆进行防渗处理，不会对土壤、地下水环境造成影响。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，因此本次不再进行地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场踏勘可知，本项目位于郑州市金水区北林路街道北三环金明路向北马里庄6#楼，项目东侧、南侧均为马里庄小区居民楼，南侧202m为在建泰山誉园小区；西侧30m为誉景朗誉园一期；北侧55.5m为21世纪湖适社区。具体环境保护目标概况详见下表。 环境保护目标一览表 项目 环境敏感目标 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 环境级别 东经 北纬 大气 枫苑小区 113.67778 34.81941 居民 520人 二类 NW 500 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 21世纪社区（湖畔别墅） 113.67881 34.81779 居民 288人 二类 NW 247 湖畔优邸 113.68156 34.81817 居民 3588人 二类 NW 154 郑州市第七十六中学 113.67777 34.81622 师生 3231人 二类 NW 259 湖适生活区 113.68118 34.81633 居民 350人 二类 NW 92 省直花园小区 113.67702 34.81498 居民 1552人 二类 W 416 誉景朗誉园一期 113.68150 34.81513 居民 2694人 二类 W 30 国泰花园社区 113.68446 34.81295 居民 7325人 二类 SW 155 湖左岸2期 113.68446 34.81841 居民 8728人 二类 N 136.9 21世纪湖适社区 113.68415 34.81629 居民 3792人 二类 N 55.5 泰山誉园 113.68315 34.81379 居民 在建小区 二类 S 202 金水区育人小学、郑州华夏中学 113.68436 34.81329 居民 2500人 二类 S 185 枫湾国际小学 113.71170 34.741093 师生 1056人 二类 S 246 国泰官邸悦峰 113.68528 34.81301 居民 4200人 二类 SE 285 国泰官邸 113.68438 34.81187 办公 4200人 二类 S 358 湖左岸3期 113.68892 34.81810 居民 424人 二类 NE 148 世纪先锋幼儿园 113.68696 34.81657 师生 1000人 二类 NE 311 世纪先锋学校 113.68809 34.81653 师生 1030人 二类 NE 426 河南大学武装学院 113.68738 34.81512 师生 2400人 二类 E 311 清怡嘉苑 113.68809 34.81351 居民 4164人 二类 SE 371 河南省民族大学中等专科学校 113.68774 34.81174 师生 3200人 二类 SE 418 马里庄社区 113.68419 34.81500 居住 8700人 二类 E 紧邻 声环境 誉景朗誉园一期 113.68150 34.81513 居民 2694人 一类 W 30 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 马里庄社区 113.68419 34.81500 居住 8700人 一类 E 紧邻 地下水 本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境 无生态环境保护目标 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废气 本项目废气主要为污水处理站恶臭；根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中废气排放要求，污水处理站排出的废气应进行处理，保证污水处理站周边空气中污染物达到污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求。污水处理站周边空气中的恶臭污染物浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准。 项目废气执行排放标准 标准名称 污染物名称 排放浓度限值（mg/m3） 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3 氨气 1.0 硫化氢 0.03 臭气浓度（无量纲） 10 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中二级厂界标准值 氨气 1.5 硫化氢 0.06 臭气浓度（无量纲） 20 废水 项目卫生服务中心废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准和郑州市马头岗污水处理厂进水水质标准。 项目废水排放标准 标准 pH COD（mg/L） BOD5（mg/L） SS（mg/L） NH3-N（mg/L） 粪大肠菌群数 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 6~9 ≤250 ≤100 60 / ≤5000MPN/L 郑州市马头岗污水处理厂进水水质标准 6~9 ≤520 ≤260 ≤380 ≤58 / 噪声 本项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准，运行期场界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准详见下表。 本项目厂界噪声排放标准 标准 昼间（dB（A）） 夜间dB（A） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准 55 45 固体废物 卫生服务中心产生的医疗废物在经过分类收集、暂时贮存、交接及运输，应严格按照卫生部﹝2003﹞第36号令《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，以及环保部环发﹝2003﹞206号文《医疗废物集中处置技术规范（试行）》执行。医院废水处理站污泥应按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中相关要求进行控制与处置，污泥清淘前应进行监测，达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表4标准，具体指标见下表。 医疗机构污泥排放标准 医疗机构类别 粪大肠菌群数 粪大肠菌群数 综合医疗机构和其他医疗机构 ≤100MPN/g >95% 一般固体废物贮存、处置应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》； 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据项目工程分析，项目运营期产生的废水主要为医疗废水，废水经自建污水处理站处理后排入市政污水管网，然后进入郑州市马头岗污水处理厂处理，尾水最终排入贾鲁河。本项目新增废水排放量为3471.15m3/a，按照《河南省贾鲁河流域水污染排放标准》（DB41/908-2014），即COD40mg/L、氨氮3mg/L进行核算，本项目废水主要污染物总量控制指标为COD0.1015t/a、氨氮0.0076t/a。本项目污染物总量控制排放量见下表。 项目污染物总量控制指标一览表 污染物名称 污染物排放量（t/a） 厂界排放量 外环境排放量 COD 0.1522 0.0015 氨氮 0.0381 0.0076 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁现有房屋进行建设，本次工程内容主要为装饰工程、设备安装与调试，不涉及基础工程施工开挖等活动，施工期较短，对周边环境影响较小。本次评价不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目营运期的环境影响因素主要为废气、废水、噪声及固体废弃物。 一、运营期大气环境影响和保护措施 项目不设置食堂，运行过程中产生的废气主要为污水处理恶臭气体、煎药异味。 1、源强核算 （1）废水处理站恶臭 废水处理过程中，由于伴随微生物、原生动物、菌股团等生物的新陈代谢而产生恶臭污染物，其主要成分有H2S和NH3，本项目污水处理工艺将采用“化粪池+格栅+调节池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池”处理工艺，根据对相关污水处理厂的类比调查及美国环境保护署（EPA）对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究结果为每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，本项目年产生BOD5的量为0.3806t/a，经过废水治理设施处理后排放量为0.0571t/a，因此，BOD5处理量为0.3235t/a，则NH3的产生量为1.003kg/a，H2S的产生量为0.039kg/a，工作日按365天，每天24小时计。 卫生服务中心污水处理站为全封闭地下式，恶臭气体为喷洒生物除臭后无组织排放，医院污水处理站喷洒生物除臭，臭气去除率最高90%，项目按照80%计，无组织NH3的排放量为0.201kg/a，排放速率为2.29×10-5kg/h，无组织H2S的排放量为0.008kg/a，排放速率为8.86×10-7kg/h。污水处理站恶臭废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中无组织排放监控浓度限值。 （2）煎药异味 项目设置1台煎药机，位于2层，煎药机和煎药室均为密闭形式，仅在煎药机开启及泄压时会有少量异味气体逸散出来，主要成分为水蒸气以及少量中药废气，所用药材多为植物草药，本项目使用的中药材经对照《医疗用毒性药品管理办法》，不涉及有毒性的中药品种，煎药产生的气味成分复杂，其产生量不大，仅是能够刺激人体感受器官的一种气味。本项目煎药产生的中药异味经集气管道收集后引至裙楼楼顶排放。 参考北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6级分级法，该分级法以嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度。 恶臭6级等级法恶臭强度级 恶臭强度级 特征 0 未闻到有任何气味，无任何反应 1 勉强能闻到有气味，但不易辨别气味性质（感觉阈值），认为无所谓 2 能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常 3 很容易闻到味道，有所不快，但不反感 4 有很强的气味，而且很反感，想离开 5 有极强的气味，无法忍受，立即逃 根据上表判定，项目中药煎药异味等级为2-3级，且项目中药煎药废气产生量较小。为减轻项目异味气体对周边环境的影响，煎药过程中严格执行密闭处理；煎药产生的中药药渣马上进行环保封装后及时清运，以减少驻留时间。在空气充分流通情况下，中药异味在厂界外已难以察觉，可以达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。废气经妥善处理后，对周围大气环境影响较小。 2、产污环节对应的排放口情况 （1）废气产排情况 污染物产生和排放情况一览表 产排污环节 排放方式 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 产生量kg/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 设施名称 收集效率 处理效率 技术可行性 排放量kg/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 污水处理设施 无组织 NH3 1.003 0.0001 / 地埋密封设施，定期喷洒生物除臭剂 / 80% 是 0.201 2.29×10-5 / H2S 0.039 4.4×10-6 / 0.008 8.86×10-7 / （2）项目排放口基本情况见下表。 项目有组织废气排放口排放参数一览表 排放口编号 污染物种类 排放口地理坐标 排气筒高度（m） 排气筒内径（m） 排气温度 （℃） 类型 排放标准 东经 北纬 煎药废气排放口DA001 臭气浓度* 113.682738 34.815354 16 0.3 85 一般排放口 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准 注：*煎药异味成分复杂，无毒无害，本次评价以臭气浓度进行分析评价。 项目有组织废气污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 排放口名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准 承诺更加严格排放限值（mg/Nm3） 其他信息 名称 浓度限值（mg/Nm3） 速率限值（kg/h) 1 DA001 煎药废气排放口 臭气浓度* 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准 4400（无量纲） / / / 注：*煎药异味成分复杂，无毒无害，本次评价以臭气浓度进行分析评价。 （3）无组织排放 大气污染物无组织排放表 序号 无组织排放 产污环节 污染物种类 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 承诺更加严格排放限值（mg/Nm3） 其他信息 名称 浓度限值 （mg/Nm3） 1 污水处理设施周界 污水处理设施 NH3 设备加盖密闭，投放除臭剂 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准 1.0 / / H2S 0.03 / / 臭气浓度 10（无量纲） / / 2 厂界 煎药室 臭气浓度 煎药机和煎药室均密闭，高空排放 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1标准 20（无量纲） / / 3、措施可行性分析 本项目为社区卫生服务中心，非传染病和结核病专科医疗机构。根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105—2020），医疗机构排污单位的废气污染防治可行技术参考附录A中表A.1污水处理站无组织排放的废气需在产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂，管理方面的要求为：采用二级或深度污水处理工艺的污水处理站产生恶臭区域应加罩或加盖，并进行除臭除味处理。本项目污水处理站恶臭拟采用地埋密封设施，定期喷洒生物除臭剂为可行技术。 4、监测要求 按照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020），本项目废气监测计划见下表。医院可委托有相应监测资质的机构开展监测。 项目废气自行监测计划一览表 类别 排放形式 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 废气 有组织 煎药废气 臭气浓度 1次/季度 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2 无组织 污水处理设施周界 臭气浓度、硫化氢、氨、甲烷、氯气 1次/季度 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3 无组织 卫生服务中心上风向（1个监测点），下风向（3个监测点） 臭气浓度 1次/季度 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1 5、非正常情况 本项目为医院建设项目，运营期废气主要为污水处理恶臭气体和中药煎药废气，本项目的事故排放情况主要考虑污水处理系统出现故障时，导致污水处理过程中产生的恶臭气体增多。当非正常情况发生时，建设单位应及时对设备进行检修，在设备检修完成，且确保能够正常工作后再恢复运行。本次评价建议建设单位采取以下预防措施： ①加强对污水处理设施的日常保养和维护，委派专人负责污水处理设施的日常维护，确保设备的正常运行，一旦污水处理装置出现故障，立即维修，待维修后，重新开启，非正常排放可控制在30min内； ②项目运营期间，建设单位应定期检测污水处理废气排放速率，确保达标排放，将废气对大气环境的影响降到最低。 6、废气排放对外环境影响分析 根据本项目所在区域环境空气质量现状，项目位于大气环境不达标区，距离本项目最近的敏感点为紧邻的的马里庄小区，位于主导风向上风向。本项目主要废气主要来自地埋式污水处理站，各污水处理池构筑物均采取封闭式地下结构。卫生服务中心对污水处理站定期喷洒生物除臭剂，再经过消毒处理等措施进行控制。废气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中无组织排放标准限值，并满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”的标准要求，对大气环境影响较小。 二、废水环境影响分析 项目废水包括门诊废水、住院废水、职工人员办公生活污水、煎药废水，经现场调查和建设单位提供的资料，项目产生的医疗废水和生活污水管道根据设计排入污水处理设施，不与其他单位混排。项目运行过程中产生的废水经院区污水处理设施（沉淀池+消毒池）处理达标后排入郑州市马头岗污水处理厂进一步处理后，排入贾鲁河。具体情况如下： 用水环节及废水产生情况分析 本项目用排水情况一览表 序号 产生源 用水标准 规模 用水量 损耗量 排水量 日用水量（m3/d） 年用水量（m3/a） 日损耗量（m3/d） 年损耗量（m3/a） 日排水量（m3/d） 年排水量（m3/a） 1 门诊废水 10L/（人·d） 200人次/d 2 730 0.4 146 1.6 584 2 住院废水 200L/（床·d） 22床 4.4 1606 0.88 321.2 3.52 1284.8 3 职工人员办公生活污水 50L/（人·d） 劳动定员45人 2.25 821.25 0.45 164.25 1.8 657 4 煎药废水 5L/次 8次/d 0.04 14.6 0.01 2.92 0.03 11.68 5L/次 8次/d 0.04 14.6 0.04 14.6 0 0 合计 / 8.73 3186.45 1.78 648.97 6.95 2537.48 2、项目废水处理可行性 根据项目污水处理工程工艺设计方案，传染病门诊废水经次氯酸钠消毒后，与院区其他废水采用“格栅+调节池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池”工艺处理，污水处理站所选用的“一级强化处理+消毒”工艺为国内成熟的废水处理工艺，是《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）推荐的工艺，适合废水量较小的医院，该工艺有效的削减废水中的COD、BOD5、SS和粪大肠菌群，经消毒池消毒处理后，废水中的病菌数也能达到排放标准，该工艺已经在工程实例中得到了充分的证实，因而其应用范围也越来越广，且其具有占地面积小、管理方便、投资小的优点，适合本项目的工艺。 根据《医院污水处理工程技术规范》，本项目按日均污水量和变化系数确定污水处理设计水量。项目污水处理设施的运行负荷计算如下： 式中：q—医院日均单位床位污水排放量，L/床·d，本项目q=200L/床·d。 N—医院编制床位数，本项目医院编制的病床数量为22张。 Kd—污水日变化系数；新建医院床位数N≤100床则Kd取2.5。 经过计算，则本项目污水处理站规模不小于11m3/d。 污水处理设施工艺流程图见下图。 图4 污水处理工艺流程图 参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院污水中各污染物浓度为COD150~300mg/L，BOD580~150mg/L，SS40~120mg/L，NH3-N10~50mg/L，本项目综合废水中各污染物浓度取最大值，即COD300mg/L，BOD5150mg/L，SS120mg/L，NH3-N50mg/L。类比现有工程实际运行效果可知，该工艺对医院综合废水的COD的去除率80%以上，BOD5的去除效率达到85%以上，SS的去除效率均可达到90%以上，对氨氮的去处效率均可达到70%以上，项目选取综合废水的COD的去除率80%，BOD5的去除效率85%，SS的去除效率90%，氨氮的去除效率70%进行计算，根据现有工程的监测数据确定粪大肠杆菌群的排放浓度为170MPN/L。 项目废水经污水处理站处理后排入郑州市马头岗污水处理厂进一步处理，处理后废水排入贾鲁河。项目废水产排情况见下表。 项目废水产排情况一览表 类别 COD NH3-N BOD5 SS 粪大肠菌群数 产生浓度（mg/l） 300 50 150 120 / 产生量（t/a） 0.7612 0.1269 0.3806 0.3045 / 污水处理站处理效率（%） 80 70 85 90 / 排放浓度（mg/l） 60 15 22.5 12 170MPN/L 排放量（t/a） 0.1522 0.0381 0.0571 0.0304 / 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准 250 / 100 60 5000MPN/L 郑州市马头岗污水处理厂进水水质（mg/L） ≤480 ≤220 ≤55 ≤350 / 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 本项目处理后的废水水质能达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准及郑州市马头岗污水处理厂进水水质要求。处理后的废水经市政管网进入郑州市马头岗污水处理厂作进一步处理，郑州市马头岗污水处理厂出水达到《河南省贾鲁河流域水污染物排放标准》（DB41/908-2014）标准要求（COD40mg/l、氨氮3mg/l）后，最终排入贾鲁河。废水污染物总量控制指标见表20。 项目污染物总量控制指标 指标 总量 COD（t/a） NH3-N（t/a） 本项目污染物产生量 0.7612 0.1269 自身削减量 0.609 0.0888 出厂排放量 0.1522 0.0381 新增污染物排放总量 0.1015 0.0076 结合上表可知，本项目新增污染物总量为COD0.1015t/a，氨氮0.0076t/a。 1.3自建污水处理设施技术可行性分析 本项目将运营过程中产生的综合废水经自建污水处理设施处理后接入市政污水管网，纳入郑州市马头岗污水处理厂进行处理；根据《医院污水处理技术指南》及《医院污水处理工程技术规范》中的要求，出水排入城市污水管网（终端已建有正常运行的二级污水处理厂）的非传染病医院污水应采用“预处理+一级强化处理+消毒”处理工艺，本项目产生的废水采用“格栅+调节池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池”处理工艺，经查《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105—2020），本项目采用工艺属于可行性废水处理技术。消毒采用次氯酸钠消毒，消毒效率99.99%以上，消毒效果明显，本项目产生的医疗废水经污水处理站处理后，可以满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的“表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”预处理标准，因此本项目废水处理设施技术可行。 2、项目废水进入郑州市马头岗污水处理厂的可行性 根据郑州市污水处理厂收水范围图（见附图4）可知，本项目位于其收水范围内。马头岗污水处理厂位于107国道与贾鲁河交叉口东南侧，远期规模为城市污水60万吨/日。其中，污水处理厂一期污水处理建设规模为30万吨/日，目前，已满负荷运行，二期工程总处理规模30万t/d，采用“A2O+混凝沉淀过滤+二氧化硫消毒”为主体工艺。二期工程在马头岗污水处理厂一期收水范围的基础上，新增收水范围31.7km2（毛庄镇与花园口镇），设计进水水质COD：480mg/L、BOD5：220mg/L、NH3-N：55mg/L、SS：350mg/L、TP：7mg/L。二期工程已于2015年6月建成投运，马头岗污水处理厂日处理规模达60万吨，其规划收水范围是金水路以北，京广铁路、江山路以东，中州大道以西，大河路以南区域以及龙湖北区西部区域，总服务面积124km2。 本次评价从收水范围及管网覆盖情况、收水水质、水量三个角度分析本 项目废水排入马头岗污水处理厂可行性，具体如下： （1）收水范围及管网覆盖情况可行性分析 本项目选址位于金水区北林路街道北三环金明路向北马里庄6#楼，属于马头岗污水处理厂服务范围，项目所在区域污水管网已全部敷设到位，具备接纳条件。 （2）水质接管可行性分析 本工程废水经处理后经市政管网至马头岗污水处理厂，各污染物因子的排放浓度为：COD：60mg/L、BOD5：22.5mg/L、SS：12mg/L、NH3-N：15mg/L。马头岗污水处理厂的接管标准为：COD：480mg/L、BOD5：220mg/L、SS：350mg/L、NH3-N：55mg/L，从水质上来讲，马头岗污水处理厂能够接纳本项目外排废水。 （3）水量接管可行性分析 马头岗污水处理厂设计规模为60万m3/d，本项目满负荷运行后新增污水处理量为6.95m3/d，占马头岗污水处理厂现有处理规模比例较小。本项目废水排入马头岗污水处理厂可行。 综上所述，本项目废水处理措施合理可行，依托污水处理厂可行，外排医疗废水能够满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及马头岗污水处理站收水标准；外排生活污水能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级及马头岗污水处理厂收水标准。 3、建设项目污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别 污染物种类 排放去向 排放方式 污染治理设施 排放口编号 是否为可行技术 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 医疗废水 COD、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群、动植物油、阴离子表面活性剂、总余氯、沙门氏菌、志贺氏菌 郑州市马头岗污水处理厂 间接排放 TW001 污水处理站 化粪池+格栅+调节池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池 DW001 ☑是 □否 (企业总排口 ②废水间接排放口基本情况 废水间接排放口基本情况 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量（t/a） 排放口类型 排放规律 执行标准 东经 北纬 DW001 113.71120 34.74531 3471.15 一般排放口 间歇排放，流量不稳定 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准” 4、监测要求 本项目监测方案根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105—2020）表4废水监测指标最低监测频次要求及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）等规范性文件的规定制定。项目全厂废水监测方案一览表见下表。 废水监测方案 排口编号及名称 监测因子 监测频次 国家或地方排放标准 名称 排放限值 DW001医疗废水总排放口 流量 自动监测 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的“表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”预处理标准 / pH值 1次/12小时 6~9 COD 1次/周 250 悬浮物 60 粪大肠菌群 1次/月 5000 BOD5 1次/季 100 NH3-N / 动植物油 20 阴离子表面活性剂 10 总余氯 0.5 沙门氏菌 - 志贺氏菌 1次/半年 - 三、噪声环境影响分析 1、源强及达标情况 1、源强及达标情况 本项目噪声主要有中央空调机组和污水处理站风机泵类等，噪声源强的确定主要参照有关规范推荐的公式和相关手册的设备噪声数据，噪声源强为75dB（A）。本项目主要噪声污染源及治理措施见下表。 |

|  | 序号 建筑物名称 声源名称 声源源强 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声声压级/dB(A) X Y Z 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 建筑物外距离 1 污水处理站 水泵 75 选用低噪声设备、基础减振、地埋隔声降噪 -10.2 10.9 -8 50.4 10.9 2 46.5 41.0 54.3 69.0 41.7 昼间/ 夜间 26.0 15 28.3 43 15.7 1 2 中央空调 风机 75 选用低噪声设备、基础减振、房间隔声降噪 36.6 18.5 5.6 3.6 18.5 36.6 38.9 63.9 50.0 43.7 43.2 26.0 37.9 24 17.7 17.2 1 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 单位：dB（A） 注：表中坐标以厂界西南角（113.682743，34.815235）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

|  | ①室内点声源等效室外声功率计算方法 a、室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/（1-α）；S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 b、室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； —室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 c、靠近室外围护结构处的总的声压级： 式中：为靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； 为靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi为围护结构i倍频带的隔声量，dB。 d、室外声压级换算成等效的室外声源： 式中：Lw为中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； 为靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S为透声面积，m2。 ②室外声源的几何发散衰减 将车间墙壁视为面声源，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，面声源可按下述方法近似计算： r＜a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π＜r＜b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性[Adiv≈10lg(r/r0) ]； 当r＞b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性[Adiv≈20lg(r/r0) ]。 ③噪声预测 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数； 本次评价不考虑大气吸收、地面效应等其他方面引起的衰减。考虑到项目使用的高噪声设备多数集中在车间内部，本评价根据厂区平面布局情况及拟采取的隔声降噪措施。根据上述公式对厂界及声环境保护目标处的噪声进行预测，预测结果如下表。 厂界噪声影响分析结果一览表 单位：dB(A) 点位 设备名称 降噪后源强（dB（A）） 贡献值 （dB（A）） 背景值（dB（A）） 预测值（dB（A）） 标准值 （dB（A）） 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东 水泵 17.7 43.2 43.2 / / 43.2 43.2 55 45 达标 风机 42.9 南 水泵 23.8 28.5 28.5 / / 28.5 28.5 55 45 达标 风机 23.8 西 水泵 42.9 43.06 34.3 / / 43.06 34.3 55 45 达标 风机 23.2 北 水泵 16.2 27.5 27.5 / / 27.5 27.5 55 45 达标 风机 21.3 誉景朗誉园一期 水泵 13.5 / / 52 42 52 42.0 55 45 达标 风机 / 马里庄社区 水泵 15 / / 50 41 50.2 42.7 55 45 达标 风机 37.9 由上表可知，项目选用低噪声设备、采取基础减振、厂房隔声、消声等措施后，噪声经距离衰减后，东、南、西、北厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值（昼间≤55dB(A)；夜间≤45dB(A)）的要求，敏感点噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中1类标准限值要求，因此，本项目运营期噪声对厂界四周及周围影响较小。 2、噪声监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合本项目的自身特点，确定环境监测的内容，主要噪声监测的监测项目、频率、点位见下表。 噪声监测要求一览表 分类 监测点 监测项目 监测频率 执行标准 噪声 厂界外四周1m处各设一个点位 等效连续A声级 每季度一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 四、固废影响分析 项目运行过程产生的一般固废为生活垃圾、中药残渣；危险废物主要包括医疗废物、污水处理污泥。 1、一般固废产生及处理去向 （1）生活垃圾 项目生活垃圾主要来自办公室、公共区等处，另外还包括少量无毒无害的医药包装材料遗弃物。本项目共有床位22张，住院病人和陪护人员按照每床每日产生生活垃圾0.8kg计，则产生生活垃圾6.424t/a；年门诊人数为54750万人次，以每人次产生0.1kg计，则产生生活垃圾5.475t/a；医院医务人员人数为45人，按照每人每日产生生活垃圾0.5kg计，则产生生活垃圾8.21t/a。综上，本项目一般生活垃圾产生量约20.109t/a，经收集后交环卫部门清运处理。 （2）中药残渣 本项目中药煎药过程会产生剩余中药残渣，中药残渣主要成分为中草药，本项目使用的中药材经对照《医疗用毒性药品管理办法》，不涉及有毒性的中药品种，不属于危险废物，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），中药药渣类别代码为45，根据现院址运行情况，本项目共使用中药材的量为0.35t/a，通过煎药机煎药完成后药材的含水率为60%，则本项目中药药渣产生量约为1.05t/a，收集后袋装与生活垃圾一起交由环卫部门处理。 2、危险废物产排情况 （1）医疗废物 项目就诊治疗过程中产生的各项废物主要包括医院临床废物、废药物、药品等，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于HW01医疗废物，具体类别为： ①被病人体液、血液、排泄物污染的物品、使用后的一次性医疗用品、废弃标本、培养基、血液等等感染性废物，废物代码为841-001-01； ②废弃的医用针头、玻璃安瓿等损伤性废物，废物代码为841-002-01； ③诊疗过程中产生的人体废弃物等，包括诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等，废物代码为841-003-01； ④化验室废弃的化学试剂、废弃的汞血压计、汞温度计等化学性废物，废物代码为841-004-01； ⑤过期、淘汰、变质或者被污染的废气的药物性废物，废物代码为841-005-01。 综合国内公开发表的文献，国内部分城市医疗废物的产生量大致范围为0.4～1.0kg/d.床。本项目医疗废物的产生量按类比调查资料的平均值0.7kg/d·床估算，本项目共有床位为22张，则本项目运营期医疗废物的产生量为15.4kg/d，即5.621t/a。经收集后交由有危险废物回收处理资质的单位外运处理。 （2）污水处理设施污泥 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），医院污水处理系统产生的栅渣、化粪池和污水处理站污泥属于危险废物，编号HW49，参考《医院污水处理技术指南》及同类型项目可知，本项目栅渣和污水处理站污泥产生量共为1.5kg/d、即0.547t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年），污水处理站污泥属于危险废物（编号：HW01医疗废物），本项目污泥拟采用次氯酸钠消毒，定期清捞，交有资质单位处置。 本项目危险废物产排情况详见下表。 项目危险固废产排情况一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 形态 主要成分 有害成分 最大存储量t/a 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 医疗废物 感染性废物 HW01 831-001-01 液体/固体 医疗器具、药物等 人体血液、针头、过期药物、废试剂等 0.1 1d T/In 医疗废物暂存间暂存后，交有资质单位回收处理 2 病理性废物 831-003-01 固体 3 损失性废物 831-002-01 固体 4 药物性废物 831-005-01 液体/固体 5 化学性废物 831-004-01 液体/固体 6 污泥 HW49 772-006-49 固体 污泥 污泥 0.02 1d T/In 交由资质单位回收处理 本项目固废产排情况一览表见下表。 项目固废产排情况一览表 类别 名称 产污环节 产生量 贮存方式 处置量 去向 医疗废物 废药品试剂；包装瓶废塑料；门诊检验的废针头以及废水站污泥等其它医疗废物 检查诊治 5.621t/a 分类置于防雨、防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内 0 暂存后交由有资质的单位统一处理 危险废物 污泥 污水处理 0.547t/a 定期清掏，装入密闭周转桶内 0 生活垃圾 生活垃圾 办公室、公共区 20.109t/a 分类垃圾桶 0 环卫部门统一处理 中药残渣 中药残渣 煎药 1.05t/a 垃圾桶、袋装收集 0 2、环境管理要求 本项目生活垃圾拟袋装化收集堆放，项目医疗废物、生活垃圾分类收集、贮存，不混放。 建设单位应当建立健全固体废物污染环境防治责任制度，项目拟在医院内设置医疗废物存放点，位于项目一层西南角，面积约11.23m2，环评要求本项目医疗垃圾的收集、贮存应按《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》要求执行： ●医疗卫生机构应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理。 ●医疗卫生机构应当按照以下要求，及时分类收集医疗废物： （一）根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内； （二）在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷； （三）感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明； （四）废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行； （五）化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置； （六）批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置； （七）医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理； （八）隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的具有传染性的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后方可排入污水处理系统； （九）隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装物，并及时密封； （十）放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。 ●医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求： （一）远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入； （二）有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物； （三）有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施； （四）防止渗漏和雨水冲刷，医疗废物暂存间作为重点防渗区。应采用地面刷环氧树脂等防腐、防渗措施，各防渗措施的设计渗透系数不大于1×10-10cm/s。敷设耐腐蚀的材料硬化地面，且表面无裂隙； （五）易于清洁和消毒； （六）医疗废物暂存间应防风、防雨、防晒、防渗漏； （七）设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 ●根据《医疗废物管理条例》（国务院2003-380号令）和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（中华人民共和国卫生部令第36号），在其储运过程中须注意以下几点： 采用双层废物袋或可密封处理的聚丙烯塑料桶。针头等锐器不应和其他废物混放，使用后要稳妥安全地放入防漏、防刺的专用锐器容器中。锐器容器要求有盖，并做好明显的标识，防止转运人员被锐器划伤引起疾病感染。 对医疗废物必须按照国家卫生部和环境保护总局制定的《医疗废物分类目录》进行分类收集，并及时打包、消毒。废物袋的颜色为黄色，印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识，装满3/4后就应由专人密封清运至暂存间。废物袋口可用带子扎紧，禁止使用订书机之类的简易封口方式。 ③卫生服务中心与废物存放点之间设计规定转运路径，以缩短废物通过的路线。要求使用专用手推车，要装卸方便、密封良好，废物袋破裂时不至于外漏，还要易于消毒和清洁。项目卫生服务中心应设有污物通道，污物经污物通道送至医疗废物暂存间。 ④医疗废物暂存间要求有遮盖措施，有明显的标识，远离人员活动区。存放地应有冲洗消毒设施，有足够的容量，至少应达到正常存放量的3倍以上，暂时贮存的时间不得超过2天。周转箱整体为硬质材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用，多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗，周转箱（桶）整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。 ⑤必须严格遵守中华人民共和国国务院令第380号《医疗废物管理条例》中的禁止性规定： a、禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物； 禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。 b、禁止邮寄医疗废物。禁止通过铁路、航空运输医疗废物。有陆路通道的，禁止通过水路运输医疗废物；没有陆路通道必须经水路运输医疗废物的，应当经设区的市级以上人民政府环境保护行政主管部门批准，并采取严格的环境保护措施后，方可通过水路运输。禁止将医疗废物与旅客在同一运输工具上载运。禁止在饮用水源保护区的水体上运输医疗废物。应防止医疗废物在暂时贮存库房中腐败散发恶臭，医疗废物贮存时间最长不超过48h，尽量做到日产日清。 ⑥医疗废物、化粪池污泥等应作为危险废物暂存医疗废物暂存间，定期交由资质单位进行处理。 ●医疗卫生机构应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。 ●医疗卫生机构应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。 ●医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。 ●医疗卫生机构发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施： （一）确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度； （二）组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理； （三）对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其它现场人员及环境的影响； （四）采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染； （五）对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒； （六）工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。 处理工作结束后，医疗卫生机构应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。 本项目生活垃圾应按指定地点堆放，每日由环卫部门清理运走，垃圾堆放点定期进行杀虫灭菌，防止蚊蝇孳生，采取此措施后，生活垃圾不会对周围环境产生明显影响。 综上，项目所有固体废弃物都得到了妥善处理和处置，且去向明确，故本项目固废不会对周围环境造成明显影响。 五、地下水、土壤环境影响及保护措施分析 本项目营运期产生的大气污染物主要为少量的煎药废气及废水站产生的少量恶臭气体。 项目使用的各类药品不含有毒有害等污染物，也不涉及建设用地土壤污染风险筛选值的其他污染物，即项目不涉及土壤影响特征因子，也不易在土壤中累积的重金属等污染物。 项目采用标准建筑进行运营，各类药品及医疗废物严禁在室外露天堆放，社区医院用房内地面采用水泥硬化。院区内分为污染区和非污染区，污染区包括诊室、病房、医疗废物暂存装置及污染处理设施区，其它区域如休闲区等为非污染区。建设单位对于重点污染防治区及特殊污染防治区均进行防渗处理，医疗废物暂存间按照有关标准的要求采取防渗、防漏、防雨等安全措施后，项目产生的污染物也不会入渗土壤环境及地表水环境，不存在土壤、地下水环境影响。 六、生态环境影响及保护措施分析 本项目所在地已经属于郑州市城区内，周围城市建设完善，不存在原生态自然环境，且本项目的污染物产生量较少，经有效处理后可实现达标排放，不会对当地生态环境造成显著的不良影响。 七、环境风险分析 1、评价依据 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2019），本项目生产过程中所涉及的危险物质主要为次氯酸钠。 经查找《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质及临界量，本项目院区内使用的医用酒精（最大储存量约为0.08t）、项目运营过程中产生的医疗废物、医疗废水以及污水处理污泥不在附录B名单中，但考虑酒精（乙醇）易燃、具有刺激性，泄露后有引起燃烧爆炸或对人体健康造成影响的风险；医疗废水中既含SS、BOD5、COD、氨氮等污染物，还有多种细菌、病毒、寄生虫卵以及有毒有害物质等，医疗废物主要有感染性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物等，以及含有大量病原微生物和寄生虫卵的污水处理设施产生的污泥，医疗废水、医疗废物、污泥如果不经过严格的处理混入城市市政污水管网和垃圾中，将对周围环境和人群健康产生危害。 （2）危险物质最大存在总量与临界量比值（Q） 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2） 10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目Q计算结果详见下表。 项目主要风险物质贮存量及临界量 序号 危险物质名称 最大存储量（吨） 临界量（吨） 比值Q 1 次氯酸钠 0.5 5 0.1 合计 0.1 根据计算，∑q/Q=0.1<1，故项目环境风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 （3）等级判定 评价工作等级划分具体见下表。 评价工作等级划分依据 环境风险潜势 Ⅳ+、Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 根据评价工作等级划分表环境风险评价潜势Ⅰ级，为简单分析；根据《建设项目环境影响报告（污染影响类）编制指南》，无需编制环境影响分析专题。 2、环境敏感目标调查 本项目周边环境敏感点情况详见前文表13所示。本项目最近的环境敏感点为项目紧邻的马里庄小区。 3、环境风险识别 ①项目院区风险物质次氯酸钠为固体，在使用之前，不遇水无影响；考虑影响环境途径为加入污水处理设施后，污水处理设施出现破损泄漏，次氯酸钠挥发进入大气环境、溢流进入土壤及周边地表水体，因此主要考虑次氯酸钠溶液挥发对周围环境空气及泄漏对土壤的影响。 ②酒精（乙醇）易燃、具有刺激性，在使用过程中因使用不当导致泄露，会对人体中枢神经产生影响，或因管理不当、线路短路等原因，遇明火或遇高热能引起燃烧爆炸，火灾产生伴生/次生废气、废水，消防废水通过雨水管网进入下游河流，对周边环境产生不利影响。 ③医疗废水处理过程中的事故因素主要是操作不当或处理设施失灵，废水不能达标而直接排放。医院污水可能沾染病人的血、尿、便，或受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；且废水中含有多种致病菌、病毒及寄生虫卵，它们在环境中具有一定的适应力，有的甚至在污水中存活较长，危害性较大。事故废水一旦进入附近地表水或地下水体后，病原体进入水体污染水源，引起细菌、病毒、寄生虫等传染，导致介水疾病的传播和流行；饮用了受污染的水，对健康危害很大，其影响具有广泛性、长期性、潜伏性等特点，又有致畸、致突变、致癌性，可以引发急、慢性病变。 若项目废水非正常排放，会加大污染负荷，将对市政管道污水水质造成较大影响，对于最终进入郑州市马头岗污水处理厂的水质会造成一定的冲击，有毒、病菌的污染物积蓄在污泥中对郑州市马头岗污水处理厂的处理效果也有一定的负面影响，甚至可能跟随污泥转移造成局部土壤污染。 ④医疗废物收集措施不当或未按要求收集；运输过程中抛掷、投下、践踏或在地上拖动载有医疗废物的容器，转运车不符合要求或转运过程中发生车祸；上述情况都可能引起医疗垃圾泄露，产生风险。医疗废物散落、漏失可污染其他物质，散发传染性、致病性病毒和细菌，对周围环境和人群的健康造成不良影响。 ⑤在医院污水处理过程中，污水中所含的80%以上的病原微生物和90%以上的寄生虫卵被浓集在污泥中，因而医院污水站的污泥也含有这些成分并具有病原性。若不经处理，直接堆存储放，极易造成二次污染，对周围环境和人群造成危害和不利影响。 4、环境风险防范措施及应急要求 ①次氯酸钠、酒精环境风险防范措施 为减少发次氯酸钠、酒精发生泄漏，建议采取以下措施： A、使用过程中应加强日常管理及维护记录。 B、建议做好次氯酸钠、酒精使用记录，禁止无关人员随意领取；酒精分布在各科室和各病房应注意布设位置的选择，尽量固定不动和不易触碰。 C、次氯酸钠与酒精分别存放，不得混放。 D、如在使用过程中次氯酸钠不慎发生泄漏，人体不可直接接触；日常储存过程中切勿使泄漏物与有机物、金属物质或其他还原剂、易燃物接触，发现泄漏及时清理至有盖的容器中。 E、项目建成后，建议完善院区应急预案编制。 ②医疗废物环境风险防范措施 医疗废物暂存间设置医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识，并安排有专人负责管理。 在病房、诊室或其他产生医疗废物的地方均设置废物收集设施，将医疗废物和普通垃圾污物分开，并张贴有「危险警告」标语，以示警告；垃圾收集点能确保废物不受水浸及风雨影响和阳光直射。此外，该地方防止动物、鼠类、昆虫及未经许可的人士等接触该类废物；不得将生活垃圾混入医疗废物中。 分类收集，根据医疗废物的类别分为感染性、化学性、损伤性、药物性四种类别，分别置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内，定期交由有资质单位处置。 感染性医疗废物使用双层包装物，并及时密封；放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出。 ③污水处理设施风险防范措施 操作运行：对操作人员进行相关知识的培训，使其具备污水管理能力；用配备的监控设备及时反映污水处理站进水、出水的水质变化情况；聘请专业的污水治理技术人员对院区的污水处理设施进行专业维护和日常监管，应经常对处理设备进行检查和维护，不能满足要求时应及时更换。对于处理所需药剂应提前到位，避免药剂供应不及时等情况的发生。 污泥处理：清掏污泥使用石灰消毒后按《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求搅拌均匀和存放，定期交由有资质单位处置。 综上所述，只要企业严格按照有关规定、采取相应的风险防范措施，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。 5、分析结论 综合以上分析，本项目环境风险潜势为Ⅰ级，存在主要环境风险为医疗废物暂存间、医疗废水事故排放、危化品泄漏等造成突发环境污染事故；在落实相应风险防范和控制措施的情况下，总体环境风险是可防控的影响不大。本工程的环境风险措施切实可行。在落实风险防范措施后，其发生事故的概率降低，其环境危害也是较小的，项目的环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，环境风险可以接受，因而从风险角度分析本项目是可行的。 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 郑州市金水区北林路街道办事处社区卫生服务中心 建设地点 （河南）省 （郑州）市 （金水）区 （）县 （北林路街道）办事处 地理坐标 经度 E113.682754° 纬度 N34.815323° 主要危险物及分布 医疗废物暂存间暂存的医疗废物、贮泥池储存的污泥，属于健康危险急性毒性物质；消毒剂次氯酸钠属于皮肤腐蚀/刺激性物质。 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 大气环境：次氯酸钠挥发，酒精发生火灾爆炸后，会影响周围环境空气； 地表水环境：酒精发生火灾爆炸后产生的消防废水泄漏后，会随着院区雨水管道从附近雨水管网流出，最终排入贾鲁河，会使贾鲁河水环境内的生物致死或者改变水体环境（pH变大），造成水生动植物种类发生变化。污水会处理设施由于操作不当或处理设施失灵，事故废水一旦进入附近地表水或地下水体后，病原体进入水体污染水源，引起细菌、病毒、寄生虫等传染，导致介水疾病的传播和流行；饮用了受污染的水，对健康危害很大，其影响具有广泛性、长期性、潜伏性等特点，又有致畸、致突变、致癌性，可以引发急、慢性病变。 土壤/地下水环境：次氯酸钠、医疗废物泄漏，可能会进入土壤环境、地下水环境，污染地下水环境。 风险防范措施要求 （1）次氯酸钠、酒精环境风险防范措施 为减少发次氯酸钠、酒精发生泄漏，建议采取以下措施： ①使用过程中应加强日常管理及维护记录。 ②建议做好次氯酸钠、酒精使用记录，禁止无关人员随意领取；酒精分布在各科室和各病房应注意布设位置的选择，尽量固定不动和不易触碰。 ③次氯酸钠与酒精分别存放，不得混放。 ④如在使用过程中次氯酸钠不慎发生泄漏，人体不可直接接触；日常储存过程中切勿使泄漏物与有机物、金属物质或其他还原剂、易燃物接触，发现泄漏及时清理至有盖的容器中。 ⑤项目建成后，建议完善院区应急预案编制。 （2）医疗废物环境风险防范措施 ①医疗废物暂存间设置医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识，并安排有专人负责管理。 ②在病房、诊室或其他产生医疗废物的地方均设置废物收集设施，将医疗废物和普通垃圾污物分开，并张贴有「危险警告」标语，以示警告；垃圾收集点能确保废物不受水浸及风雨影响和阳光直射。此外，该地方防止动物、鼠类、昆虫及未经许可的人士等接触该类废物；不得将生活垃圾混入医疗废物中。 ③分类收集，根据医疗废物的类别分为感染性、化学性、损伤性、药物性四种类别，分别置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内，定期交由有资质单位处置。 ④感染性医疗废物使用双层包装物，并及时密封；放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出。 （3）污水处理设施风险防范措施 操作运行：对操作人员进行相关知识的培训，使其具备污水管理能力；用配备的监控设备及时反映污水处理站进水、出水的水质变化情况；聘请专业的污水治理技术人员对院区的污水处理设施进行专业维护和日常监管，应经常对处理设备进行检查和维护，不能满足要求时应及时更换。对于处理所需药剂应提前到位，避免药剂供应不及时等情况的发生。 污泥处理：清掏污泥使用石灰消毒后按《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求搅拌均匀和存放，定期交由有资质单位处置。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 综上所述评价认为，只要企业严格按评价提出的风险防范措施与管理要求实施，建立应急预案机制，并接受当地政府等有关部门的监督检查，本项目发生事故泄露的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况下之下，不会对外环境居民点造成大的危害影响。 八、外环境对本项目的影响 本项目位于郑州市金水区北林路街道北三环金明路向北马里庄6#楼，项目东侧、南侧均为马里庄小区居民楼，南侧202m为在建泰山誉园小区；西侧30m为誉景朗誉园一期；北侧55.5m为21世纪湖适社区。项目周边200m范围内分布有商铺、居住区等，项目200m范围内无工业企业，外环境不会对本项目造成影响。 九、环保投资 本项目总投资900.9786万元，通过对环保资金估算，该项目环保资金预计共需68万元，占总投资7.55%。本项目各项污染因素经采取相应的污染防治措施后，均能得到妥善处理和处置，项目环保投资见下表。 项目环保投资一览表 项目 污染物名称 治理措施 投资 （万元） 营运期 废气 污水处理站 地埋密封设施，定期喷洒生物除臭剂 10 废水 生活污水、医疗废水 雨污分流，综合废水经自建污水处理站（采用“化粪池+格栅+调节池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池”工艺，处理能力不小于18m3/d）处理，处理后的废水水质能达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准及郑州市马头岗污水处理厂进水水质要求，然后排入郑州市马头岗污水处理厂进行处理。 30 噪声 风机、水泵等隔声减振 基础减振、厂房隔声 20 固废 医疗废物 医疗废物暂存间暂存后，交有资质单位回收处理 6 污泥 贮泥池暂存后，交有资质单位回收处理 1 生活垃圾 生活垃圾收集点 1 合计 68 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 煎药室异味 | 煎药异味（以臭气浓度计） | 煎药室和煎药机均密闭，经集气管道收集后引至裙楼楼顶高空排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） |
|  | 污水处理站 | NH3、H2S | 地埋密封设施，定期喷洒生物除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水、医疗废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、粪大肠菌群、动植物油、阴离子表面活性剂、总余氯 | 自建污水处理站1座，处理能力不小于18m3/d，采用工艺化粪池+格栅+调节池+厌氧池+好氧池+沉淀池+消毒池 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“预处理标准” |
| 声环境 | / | 噪声 | 选用低噪声设备，采取基础减振及厂房隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准 |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | 生活垃圾、中药残渣：院区设置垃圾箱，定期清理由环卫部门清运。 医疗废物：医疗废物暂存间内分类存放，定期交由有资质单位处置。 污水处理污泥：清掏污泥使用石灰消毒后按《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求搅拌均匀和存放，定期交由有资质单位处置。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废暂存间、污水处理站，应采用地面防腐、防渗措施，铺设耐腐蚀的材料硬化地面，且表面无裂隙。 |
| 生态保护措施 | 建设项目设计阶段进行合理设计，优化建设，加强施工管理，最大限度减 少由于建设施工造成的植被和上层土壤的破坏。 |
| 环境风险 防范措施 | 强化风险意识、加强安全管理，减少化学试品的储存量，危险废物专用收集桶存放，防止化学品液体泄漏。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理制度 环境管理是环境保护领域的重要手段，为认真贯彻执行国家有关的环境保护法律法规，建设单位应做好以下几个方面的环境管理工作： ①制定、实施环境保护工作计划和环境监测计划。 ②环保设施的运行管理，保证其正常运行；掌握运行过程中存在的问题，及时提出解决办法和改进措施，监督检查环保设施的日常维护工作。 ③按照监测计划，配合检测机构完成对本项目“三废”污染源监测或环境监测。 ④准备和接受环保部门对本项目的排污监理、环保监察、执法检查等工作，并协调处理工作中出现的问题。 （2）排污口规范化设置 项目的排污口设置必须符合《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）中的相关排污口规范化的要求。项目建成后，在废气处理措施、废水排放口、噪声排放源醒目处设置环保图形标志牌。排放口图标一览表见表35，设置标志牌要求如下： ①标志牌设置位置在排污口（采样口）附近且醒目处，高度为标志牌上端离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物设立式标志牌。 ②规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除；如果需要变更的必须报环境监理部门同意并办理变更手续。 环境保护图形标志一览表 序号 排放口名称 图形标志 警告图形符号 功能 1 废气排放口 表示废气向大气环境排放 2 污水排放口 表示废水向外环境排放 3 噪声排放源 表示噪声向外环境排放 4 一般固体废物 表示一般固体废物贮存、处置场 5 医疗废物 / 表示医疗废物贮存场 |

# 六、结论

综上所述，郑州市金水区北林路街道办事处社区卫生服务中心符合国家相关产业政策和规划要求，选址合理。建设单位需认真落实本报告提出的各项污染防治措施，切实做到“三同时”，加强环境管理，做好环境污染防治工作，项目营运过程中各污染物均能达标排放，可满足当地环境质量要求，对区域环境造成影响较小。 因此，从环境影响角度看，该项目是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 |  |  |  | 0.201t/a |  | 0.201t/a | +0.201t/a |
|  | H2S |  |  |  | 0.008t/a |  | 0.008t/a | +0.008t/a |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 3471.15m3/a |  | 3471.15m3/a | +3471.15m3/a |
|  | COD |  |  |  | 0.1015t/a |  | 0.1015t/a | +0.1015t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0076t/a |  | 0.0076t/a | +0.0076t/a |
| 危险废物 | 医疗废物 |  |  |  | 5.621t/a |  | 5.621t/a | +5.621t/a |
|  | 污水处理站污泥 |  |  |  | 0.547t/a |  | 0.547t/a | +0.547t/a |
| 一般固废 | 中药药渣 |  |  |  | 1.05t/a |  | 1.05t/a | +1.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

| 项目现场 | 项目北侧湖适社区 | 项目南侧马里庄小区 |
| --- | --- | --- |
| 项目东侧马里庄小区 | 项目西侧 | 工程师看现场照片 |

.

# Text boxes

中药+自来水

自动煎药机

电

废水、废渣、废气

自动包装机

袋装成品

电

附图1  项目地理位置图

项目所在位置

附图2   项目周围环境概况示意图

比例尺：1:100

附图3-1   项目一层平面布置图

比例尺：1:100

附图3-2   项目二层平面布置图

附图4   项目在污水处理厂收水范围内的位置

项目位置

附图5  项目现场照片

附件1

附件2

附件3

附件4

项目所在地

项目所在地

附件5

附件6

附件7

附件8